LM2500
power output: 25 [MW]
EffTh: 0.36
→Heat input: 69.4 [MW]
m_flow of exhaust: 70.5 [kg/s]
TIT: 1270 [K] = 996.85 [degC]
http://www.ivt.ntnu.no/ept/fag/tep4120/innhold/Laboppgaver/Gassturbin%20Introforelesning.pdf

Q_flow= ΔT*Cp*m_flow newline m_flow= {Q_flow} over {ΔT*Cp} newline newline m_flow= {165*10^6} over {1*10^3*(950-534)} newline <?> = [ kg/s ]

Heat input 165 [MW] (S6G reactorの熱出力)の場合にスケール
熱サイクルがLM2500と同じと仮定→heat inputと空気流量が比例
→m_flow= 165/69.4 * 70.5 = 167.5 [kg/s]

Q_flow prop m_flow newline